Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r., poz. 1989) oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

1) woda produkowana przez P G K i M Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim na

potrzeby wodociągu publicznego Aleksandrów Łódzki - spełniała  w  2016 r.

wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. 4 lp. 2 w/w rozporządzenia Ministra

Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi,

2) woda produkowana przez P G K i M Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim na

potrzeby wodociągów publicznych Bełdów, Sobień i Prawęcice - spełniała  na koniec

2016 r. w badanym zakresie wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i  nr 4 lp. 2

w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Spółka PGK i M w Aleksandrowie Łódzkim wyprodukowała łącznie w 2016` roku

1.839.125,5 m³ wody do spożycia, zaopatrując ogółem 27900 osób, w tym:

- wodociąg publiczny Aleksandrów Łódzki – 1.747.046,95 m³ wody/rok, 4786,43 m³ wody/

dobę,  zaopatrując 25650 osób z miasta Aleksandrów i z większości wsi obszaru wiejskiego

gminy,

- wodociąg publiczny Prawęcice – 11570,5 m³ wody/rok, 31,7 m³ wody/ dobę,

zaopatrując 200 osób,

- wodociąg publiczny Sobień – 41215,8 m³ wody/rok, 112,92 m³ wody/ dobę,
  zaopatrując 950 osób,

- wodociąg publiczny Bełdów– 39292,25 m³ wody/rok, 107,65 m³ wody/ dobę, 
  zaopatrując 1100 osób.

Woda w powyższych wodociągach pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu a w wodociągach: Aleksandrów Ł., Bełdów i Prawęcice dodatkowo dezynfekcji podchlorynem sodu.

W wodociągach Sobień i Prawęcice wystąpiło pojedyncze zanieczyszczenia mikrobiologiczne bakteriami z grupy coli i enterokokami kałowymi, które niezwłocznie zostało usunięte  przez zarządcę wodociągu. Wobec tych wodociągów w miesiącu sierpniu prowadzone było postępowanie administracyjne nakazujące doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań, zakończone wydaniem oceny o przydatności wody do spożycia.

W 2016 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Aleksandrów Łódzki, natomiast występowały telefoniczne interwencje dotyczące zapachu chloru w wodzie z wodociągu Aleksandrów Łódzki. Kontrolne badania wody w zakresie poziomu chloru wolnego i ubocznych produktów dezynfekcji nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych parametrów.